Võru Linnavalitsuse ….. ..2020 korralduse nr…

”Pikk tn 17b kinnistu hoonestusala suurendamiseks ja kaubandushoone laiendamiseks

projekteerimistingimuste kinnitamine“

Lisa 1

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Ehitustegevuse liigi täpsustus: hoone (kaubandushoone) laiendamine alla 33% selle esialgselt kavandatud mahust

Projekteerimistingimuste andja

Asutus: Võru Linnavalitsus

Asutuse registrikood: 75019980

Taotluse andmed

Liik: projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Number: 20-2734-VLV/1

Kuupäev: 27.11.2020

Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress:

Koha-aadress – Võru linn, Pikk tn 17b;

Katastriüksuse tunnus – 91901:001:0107;

Pindala – 7206 m²;

Maakasutuse sihtotstarve – ärimaa 100%;

Kinnistu andmed – kinnisturaamatu registriosa nr 1573841.

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

1. PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE SISU

Projekteerimistingimustega suurendatakse Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 2 kohaselt hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest ning täpsustatakse EhS § 27 lõike 4 punkt 4 kohaselt hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Projekteerimistingimustega ei muutu kehtiva detailplaneeringuga määratud krundi ja selle mõjuala ruumiline terviklikkus.

2. KAVANDATAV TEGEVUS

Projekteerimistingimustega suurendatakse hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

3. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

3.1. Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

3.2. Kehtivad planeeringud:

3.2.1. Võru linna üldplaneering, kehtestatud Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 „Võru linna üldplaneeringu kehtestamine“.

3.2.2. „Pikk tn 17b detailplaneering“, kehtestatud Võru Linnavolikogu 20. septembri 2000 otsusega nr 132.

4. VAJALIKUD UURIMIS- JA MÕÕDISTUSTÖÖD

4.1. Vajalikud ehituslikud uuringud otsustab projekteerija kooskõlastatult tellijaga.

4.2. Vajalikud ehitusgeoloogilised uuringud otsustab projekteerija kooskõlastatult tellijaga.

4.3. Projekti koostamise aluskaardiks kasutada aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetilist plaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud insenervõrkude valdajatega ning linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhatajaga enne projekteerimistöödega alustamist (kontakttelefon 785 0928).

5. TEHNOVARUSTUS JA KESKKONNAALASED NÕUDED

5.1. Insenertehniliste eriosade (vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustus, küte ja ventilatsioon) võimsuste muutumisel taotleda tehnilised tingimused ja kooskõlastada projekt vastavate võrguvaldajatega. Kinnistul asuvate kaablitrasside ümbertõstmise vajadusel taotleda tehnilised tingimused võrguvaldajalt.

5.2. Keskkonnanõuded: jäätmete ladustamine ja sorteerimine lahendada krundi piires ja näidata asendiplaanil.

5.3. Projekti koosseisus esitada ehitusjäätmete käitlemine juhindudes Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määrusest nr 26 ”Jäätmehoolduseeskiri” peatükist 8 ”Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord”.

6. LINNAEHITUSLIKUD, ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD TINGIMUSED

6.1.	Krundi planeerimine lahendada asendiplaaniliselt.

6.2.	Projekteeritavad mahud peavad olema sobilikud ja sulanduma piirkonnas olevasse miljöösse ja järgima planeerimispõhimõtteid. Sealhulgas:

6.2.1.	krundi maakasutuse sihtotstarve: sihtotstarvet ei muudeta (ärimaa 100%;);

6.2.2.	kasutamise otstarve: kaubandushoone  (12311);

6.2.3.	ehitusala: vastavalt korralduse lisale 2;

6.2.4.	hoonete suurim lubatud arv: 1;

6.2.5.	hoonealune pind: kuni 1050 m², millest laiendus kuni 115 m²;

6.2.6.	lubatud korruste arv: 2 korrust;

6.2.7.	hoone kõrgus: kuni 7,5 m planeeritud maapinnast (kuni katuse harjani);

6.2.8.	piirded: vajadusel, asendiplaanil kajastada kinnistu piirde asukoht;

6.2.9.	katusekalle: 5°–10°;

6.2.10.	katusekate: rullmaterjal;

6.2.11.	konstruktsioon: lahendada piirkonda sobivalt;

6.2.12.	välisviimistlus: krohv, klaasfassaad.

6.3.	Sademevee kogumine lahendada omal krundil.

6.4.	Krundi vertikaalplaneerimine ja heakorranõuded (teed, platsid ja haljastus): lahendada projekti asendiplaanilises mahus.

6.5.	Juurdepääs Pikk tänavalt.

7. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE, KOOSKÕLASTAMINE JA ESITAMINE

7.1.	Ehitusprojekt koostada vastavalt Ehitusseadustik § 13 nõuetele, Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele ja Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ja heale projekteerimistavale.

7.2.	Ehitusprojekti koosseisus peavad olema linnavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimistingimused.

7.3.	Ehitusprojekt esitada Võru Linnavalitsusele digitaalselt.

Ülle Müürsepp

linnasekretär